ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНЕ

За истекший период 2019 года на территории Тульской области в банях частных домовладений зарегистрировано 106 пожаров, гибели и травм людей не допущено. Их доля составила 4,6% от общего числа пожаров, зарегистрированных в Тульской области. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на объектах данной категории количество пожаров возросло на 50 % (+8 пожаров).

Основными причинами возникновения пожаров в банях и саунах явились: неосторожное обращение с огнем; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; нарушение  правил устройства и эксплуатации печей; поджоги.

Соблюдайте простые правила!

- Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи;

- Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, чистку печи необходимо проводить регулярно или самостоятельно, или приглашая специалистов;

- Следите за состоянием кирпичной кладки печи. Трещины могут возникнуть либо от перегрева печи, либо из-за использования некачественных материалов при её установке. Попадание угарного газа в помещение бани является крайне опасным для жизни человека. Кроме того, через образовавшиеся трещины могут вылетать искры и горящие угольки, способные вызвать пожар. Поэтому нужно вовремя устранять появившиеся дефекты;

- Камни в печке-каменке от постоянного изменения температур подвержены разрушению, и проход через них дымовых газов затрудняется. Поэтому следует время от времени перебирать их и заменять раскрошившиеся камни новыми.

В помещении сауны запрещается:

- Оставлять без присмотра включенный в сеть электронагреватель печи — каменки;

- Самостоятельно производить ремонт, замену какого-либо оборудования, либо устанавливать тэны не заводского изготовления;

- Эксплуатировать печь-каменку с отключенным или неисправным терморегулятором;

- Пользоваться в помещении сауны электронагревательными бытовыми приборами вне специально оборудованных мест;

- Закрывать вентиляционный зазор между дверью и полом какими-либо предметами;

- Производить сушку одежды на ограждении печи-каменки, либо непосредственно вблизи от нее.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области